Műszaki leírás

Készült a Budapest I. kerület, Európa liget felújítási kivitelezési munkáiról.

Az Önkormányzat az Európa liget felújítását az alábbi ütemezés szerint tervezi:

- I. ütem: meglévő sportpálya felújítása

- II. ütem: Kodály szobor környezetének felújítása

- III. ütem: Európa liget parképítési és elektromos munkáinak elvégzése

Az I. ütemben elvégzendő munkálatok:

- meglévő sportpálya burkolat építése a mellékelt részletrajz

szerinti rétegrenddel, ütéscsillapító gumilemez burkolattal			506 m2

- tervezett fitneszeszközök fogadóalzatának elkészítése

a mellékelt részletrajt szerinti rétegrenddel, ütéscsillapító

gumilemez burkolattal							105 m2

- sportpálya támfal építése							 49 fm

- ülőfal építése sportpályához							 45 fm

- mellvéd építése sportpálya szélére 1,0 m magasságban			 26 fm

- sportpálya felfestése

- labdafogó kerítés építése sportpálya köré					 46 fm

- elektromos csatlakozási pont kiépítése sportpályához

- betonfal bontása törmelékelszállítással					 12 m3

A II. ütemben elvégzendő munkálatok:

- A Kodály szobor környezetében a járófelület fűrészelt felületű

mészkő lap burkolatot kap nyitott fugákkal.

A 40x40x5 cm méretű elemek 15 cm vastagságú zúzott kő aljzatra

kerülnek									 45 m2

- Kodály szobor posztamensének talapzatát főnézeti

homlokfalának provizórikusan elhelyezett kőelem síkját

a teljes felületen 8 cm mélységben vissza kell vésni.			 1 ktg

- a püspökkerti elhelyezéshez mészkő pad is készült.

Ennek bontása sikeresen megtörtént. Most ennek a padnak

4,8 m hosszúra vágott részét ismét felhasználjuk.

A két 1,2x 85x 60 cm méretű beton alaptestre terhelő

4 db süttői mészkő tuskóra kerül az ülőfelület

20 cm vastag horvát mészkő eleme.

Az újbóli elhelyezés idején a felületet át kell tisztítani			  1 ktg

- fakivágás tuskó kiszedéssel 							  4 db

- Kodály szobor megvilágításának kiépítése					  1 db

A III. ütemben elvégzendő munkálatok:

- betonlap burkolat bontása, elszállítása					 165 m2

- betonlap burkolat bontása állagmegóvással, tisztítás utáni

visszaépítése									 169 m2

- gyöngykavics és mulcs bontása						 357 m2

- meglévő padok állagmegóvó bontása, visszahelyezése			  7 db

- hulladékgyűjtők állagmegóvó bontása, visszahelyezése			  6 db

- új hulladékgyűjtő kihelyezése

(csak munkadíj megadását kéri ajánlatkérő)			                           2 db

- megmaradó fák fa kalodás védelme						 20 db

- burkolat tükrök készítése, tömörítése					692 m2

- kiselemes térkő burkolat készítése 20x10 cm,				420 m2

a kiviteli tervek szerinti alépítménnyel

- az ajándékozó fővárosok neveit hordozó 24 db mészkő párnakő

42x35x35 cm méretű elhelyezése. A bevésendő főváros betűi

bordóra színezettek. Helyüket a meglévő feliratos elemek

határozzák meg, melyek eltávolítandók.					  24 db

- a terület beazonosításához szükségesnek tartjuk egy információs kő

elhelyezését.Méretei lehetővé teszik, hogy a Bécsi kaputól is látható,

olvasható legyen. A mészkő pillér 2,0 m magas háromszög  alaprajzú,

mattcsiszolt felületű, élszedett. A megrendelő a későbbiekben

határozza meg a felírat pontos szövegét, esetleg értelmező

szöveggel kiegészítve. A pillér C5 minőségű beton alaphoz

20 mm átmérőjű acél tüskével rögzül. Helyét az alaprajz jelöli.		   1 db

- meglévő kandeláber áthelyezése						  1 db

- létesítendő kandeláber elhelyezése, kandelábert a megrendelő biztosítja	  9 db

- a B4., B5., B6., és B7. jelű Acél kandelábereket el kell bontani, azokat és a leszerelt Glória70 W-os lámpatesteket a BDK által meghatározott telephelyére kell beszállítani. A közvilágítás folyamatos működését az építkezés alatt folyamatosan kell biztosítani, külön tekintettel arra, hogy az építési területen kívüli parkrész világítását is ez a kábelszakasz táplálja meg. A tervezett állapot az Á 23-2-16 számú nyomvonalrajzon látható.

- a megmaradó kandeláberekben a szerelvénylapokat GURO EKM 1261/91081 vagy azzal egyenértékű típusúra kell cserélni.

- elektromos kivitelezéshez kapcsolódó szakhatósági és egyéb szükséges egyeztetések elvégzése.

Opcionális tételek:

- opció: Parképítés, növényültetés

- örökzöld és lombhullató talajtakaró cserjék telepítése terv szerint		160 db

- földlabdás fenyők telepítése							    9 db

- mulcs terítése                                       					290 m2

- gyepesítés                                                                                                   1.529 m2

- opció: Focipálya világítás és beléptetőrendszer kiépítése

- focipálya világításának és beléptetőrendszerének tervezése

- világítás kiépítése kompletten 9-10 méteres horganyzott kandeláber, 300 lux átlagos megvilágításhoz szükséges darabszámú, beüzemelve. A fényforrások energiaellátása a tervezett elosztóból induló műanyag szigetelésű, réz földkábel (elhelyezése min. 70 cm mélyen) hálózat létesítésével történik					   4 db

- lámpatartó oszlop: a világítás tartószerkezete 6-10 m magas vékonyfalú, kúpos kivitelű, tűzihorganyzott acéloszlop. Az oszlop T alakú fényvetőtartóval 4 db fényvető rögzítésére van kialakítva a 0,6*0,6*1,5 m méretű C30/37 betonból készült alaptesthez. Az oszlop rögzítése 4 db M 24 csavarral                                               4 db

- lámpatartó oszlop vb alaptestek készítése c30/37 betonból 0,6*0,6*1,5 m         2,22 m3

- érintés- és villámvédelem: a tervezési területen alkalmazandó érintésvédelmi mód a nullázás (TN rendszer). A villamos hálózat ötvezetős rendszerű, szétválasztott N és PE vezetőkkel. A tervezési területen valamennyi nagykiterjedésű fémtárgyat (kapuk, kerítésoszlopok, lámpaoszlopok és labdafogó háló tartóoszlopai) az EPH és a földelés hálózatába fémesen kell bekötni.

- Beléptetőrendszer kiépítése, a belépést és a világítást egyben vezérli. Valós idejű kártyás/kódos rendszer a megfelelő ellenőrzési szolgáltatásokkal.

- opció: Kültéri fitneszeszközök telepítése

- derék- és csípőformáló horganyzott, porfestett kivitel

60,8 kg méret:80x133x143 cm							1 db

- evezőpad horganyzott, porfestett kivitel 49 kg mérete: 82,4x112,3x88,7 cm         1 db

- gyalogló horganyzott, porfestett kivitel 69 kg mérete: 63x119x165 cm                 1 db

- hasizom erősítő horganyzott, porfestett kivitel 69 kg mérete: 48x91x201 cm        1 db

- húzódzkodó horganyzott, porfestett kivitel 75 kg mérete: 117x117x250 cm          1 db

- opció: Elektromos közmű kiépítése

- elektromos közmű kiépítésének tervezése, engedélyeztetése, műszaki átadás-átvéti eljárás lebonyolítása. Önkormányzati adatszolgáltatás alapján a tervezett függőleges és vízszintes nyomvonalak tervezése M=1:50 és műszaki leírás készítése. Vezérlések elektromos tervezése.

- felmérési tervdokumentáció elkészítése

- geodézia

- közműadatok kiegészítése

- ELMŰ felé fizetendő hálózat fejlesztési díjak

- végleges mérőszekrény kiépítése 3x16 A teljesítményre

- elektromos hálózat kiépítése. Csatlakozó műszaki dokumentáció elkészítése ELMŰ felé, villanyszerelés, szolgáltatói ügyintézés

- opció: Víz közmű kiépítése

- Víz közműhálózat bővítésének tervezése szükséges engedélyeztetésekkel, műszaki átadás-átvételi eljárás lebonyolításával együtt, a jagelló szobortól a létesítendő fitneszparkig

- Víz közműhálózat kiépítése, PP, PE, KPE nyomócső szerelése

a szükséges idomokkal							100 fm

- kapcsolódó földmunkák elvégzése

- nyomáspróba elvégzése

- geodéziai bemérés

- csővezeték fertőtlenítés tisztítás

- szakhatósági egyeztetések elvégzése

Építés alatti forgalom korlátozás

Az építési munkák során az elektromos tervfejezetben foglalt forgalomtechnikai előírásokat be kell tartani.

Organizáció

Elektromos áram és vízvételi lehetőségről a nyertes ajánlattevővel egyeztet Ajánlatkérő. Felvonulási terület lehatárolására minimális lehetőség van, kb 5,0 x 10,0 méter. Bontott, ill. új anyag deponálására a terület nem alkalmas, legfeljebb mobil wc helyezhető el. A felvonulási terület körbekerítendő.

Az organizációs tervet szerződéskötéskor Ajánlatkérő rendelkezésére kell bocsátani

A 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet alapján – a tájékoztatás érdekében –  az építési munkaterületen a közterületről jól látható helyen projekt táblát kell kihelyezni. Azon fel kell tüntetni az építtető nevét, megnevezését, az építőipari kivitelezési tevékenység tárgyát, kezdési és várható befejezési időpontját, a fővállalkozó kivitelező megnevezését és nyilvántartási számát, az építészeti-műszaki tervező nevét, névjegyzéki jelölését, valamint a tervezői művezető nevét, névjegyzéki jelölését.

Műszaki ütemterv

A vonalas műszaki ütemtervet szerződéskötéskor Ajánlatkérő rendelkezésére kell bocsátani.

Hétvégi munkavégzés szombat délutánonként 14:00 óráig lehetséges.

A kivitelezéssel kapcsolatos, a kivitelezés során szükséges összes közmű- és szakhatósági egyeztetés elvégzése Ajánlattevő feladata.