MŰSZAKI LEÍRÁS

# Az építési munka általános leírása

Budapest I. kerület Ponty utca (Szalag utca és Fő utca között) út- és járdaburkolat felújítása és építése

A Ponty utca útvonal hálózati funkció szerinti besorolása „d”- lakó-, kiszolgáló, vegyes használatú és egyéb alárendelt funkciójú út, környezeti körülmények alapján besorolása „D” sűrűn beépített érzékeny környezet, tervezési kategória szerinti besorolás B. VI. d. D., a tervezési sebesség 30km/h, a forgalmi sáv szélesség 2,75m. Az útpálya északi oldalán 1,80-2,30 m széles parkolósávval. Az útpálya déli oldalán 12cm kiállású kiemelt szegéllyel elválasztott lépcsős járda található. A lépcsős járda szélessége változó, 1,50-3,50 m között alakul.

Ponty utca - Szalag utca csomópont nagykockakő burkolatának helyreállítása. A csomópontnál található 7,00 m hosszú lépcső rekonstrukciója.

Ponty utca - Fő utca csomópontban meglévő 2 db víznyelőakna átépítése. Ponty utcában 3/a.sz. ingatlan előtt víznyelőaknák építése, meglévő aknára való bekötése.

Útpálya burkolat „C” terhelésre

4 cm AC11 kopó, (50/70) hengerelt aszfaltbeton kopóréteg

6 cm AC22 kötő, (50/70) hengerelt aszfaltbeton kötőréteg

20 cm Ckt-4 előkevert cementstabilizáció

20 cm fagyálló homokos kavics fagyvédő réteg 		Trg≥ 97%	E2≥60MN/m2

15 cm homokos kavics teherbírás javító réteg 		Trg≥ 95%	E2≥40 MN/m2

1 réteg nem szőtt geotextília, 200 g/m2 területi sűrűségű, GRK3 kategóriájú

A tükör felső 0,50m vtg. rétegének előírt tömörsége 	Trg≥95%, 	E2≥25MN/m2.

Parkolósáv

15 cm (18*18) vágott felületű bazalt nagykockakő, max. 40m2-ként dilatálva

Fugák kitöltése cementbázisú fugázó anyaggal, 	(pl. SIKA FastFix 133 TP cementbázisú, egykomponensű fugázó)

5 cm cementes ágyazó habarcs, 2/4 andezit zúzalékkal

(pl. SIKA FastFix 133 TP ágyazó cementbázisú, egykomponensű szárazhabarcs és 2/4 andezit zúzalék keveréke, vagy azzal egyenértékű)

15 cm C12/15 X0b (H)-16-F1 betonalap dilatálva,

20 cm fagyálló homokos kavics fagyvédő réteg 		Trg≥ 97%	E2≥60MN/m2

15 cm homokos kavics teherbírás javító réteg 		Trg≥ 95%	E2≥40 MN/m2

1 réteg nem szőtt geotextília, 200 g/m2 területi sűrűségű, GRK3 kategóriájú

A tükör felső 0,50m vtg. rétegének előírt tömörsége 	Trg≥95%, 	E2≥25MN/m2.

Járdaburkolat, nagykockakő burkolattal:

10 cm vágott felületű bazalt nagykockakő, eltolt hálóba rakva,

épületre merőeges sorokba, kötésbe fektetve

Bazaltszürke műgyantafugázással 30mm mélységben,

(pl.: SOPRO HFE 693, vagy ezzel egyenértékű)

NZ 0/2 zúzalékhézagolással

3-5 cm zúzalék ágyazati réteg NZ 2/4

15 cm C-10 X0b (H)-16-F1 betonalap, dilatálva

20 cm fagyálló homokos kavics fagyvédő réteg 		Trg≥ 97%	E2≥60MN/m2

15 cm homokos kavics teherbírás javító réteg 		Trg≥ 95%	E2≥40 MN/m2

1 réteg nem szőtt geotextília, 200 g/m2 területi sűrűségű, GRK3 kategóriájú

A tükör felső 0,50m vtg. rétegének előírt tömörsége 	Trg≥95%, 	E2≥25MN/m2.

Járdaburkolat, aszfalt burkolattal:

3 cm AC4 hengerelt aszfalt kopóréteg

3 cm AC11 kötő hengerelt aszfalt kötőréteg

15 cm C12/15-32-F1 (földnedves) járda betonalap

20 cm fagyálló homokos kavics fagyvédő réteg 		Trg≥ 97%	E2≥60MN/m2

15 cm homokos kavics teherbírás javító réteg 		Trg≥ 95%	E2≥40 MN/m2

1 réteg nem szőtt geotextília, 200 g/m2 területi sűrűségű, GRK3 kategóriájú

A tükör felső 0,50m vtg. rétegének előírt tömörsége 	Trg≥95%, 	E2≥25MN/m2.

# Építési tevékenység jellege:

út és járdaburkolat felújítás, víznyelőakna építése

# Építési munkahely megjelölése:

1011 Budapest, Ponty utca (14288)

1011 Budapest, Szalag utca (14311)

# Az építmény, az építési tevékenység meghatározó mennyiségei:

- 160 fm szegély bontása

- 832 m2 nagykockakő burkolat bontása betonágyazattal

- 52 m2 aszfalt betonok és öntött aszfalt betonok bontása

- 660 m2 aszfaltburkolatú útpálya építése

- 111,62 m2 nagykockakő burkolatú parkolósáv építése

- 222,96 m2 nagykockakő burkolatú lépcsős járda építése

- 57,96 m2 nagykockakő burkolatú útpálya építése

- 50,41 m2 aszfalt burkolatú járda építése

- 136,00 fm kiemelt szegély építése

- 8,66 fm süllyesztett szegély építése

- 385,29 fm nagykockakő futósor építése

- 7,00 m hosszú lépcső rekonstrukciója

- 2 db víznyelőakna átépítése, 5,9 m D200 PVC-U csapadékcsatorna akna bekötése építése

- 2 db víznyelőakna építése, 4,3 m D200 PVC-U csapadékcsatorna akna bekötése építése

# Az építmény, építési munka általános leírása

Budapest I. kerület Halász utca (Fő utca és Bem rakpart között) út- és járdaburkolat felújítása és építése

Tervezett út tervezési kategória szerinti besorolás B. V. c. D., a tervezési sebesség 40km/h, a forgalmi sáv szélesség 3,00 m (2,75). Útpálya két oldalán 2,50 m széles párhuzamos parkolósávval. Az útpálya északi és déli oldalán 12-15 cm kiállású kiemelt szegély épül. A járda szélessége mindkét oldalon 4,25-4,50 m között alakul.

A tervezett útpálya burkolat,  „D” terhelésre

4 cm AC11 (F) kopó, (50/70) hengerelt aszfaltbeton kopóréteg

7 cm AC22 (F) kötő, (50/70) hengerelt aszfaltbeton kötőréteg

7 cm AC22 (F) kötő, (50/70) hengerelt aszfaltbeton kötőréteg

15 cm C12/15-32-F1 (földnedves) beton útalap, 4,5m-ként dilatálva

20 cm fagyálló homokos kavics fagyvédő réteg 		Trg≥ 97%	E2≥60MN/m2

15 cm homokos kavics teherbírás javító réteg 		Trg≥ 95%	E2≥40 MN/m2

1 réteg nem szőtt geotextília, 200 g/m2 területi sűrűségű, GRK3 kategóriájú

A tükör felső 0,50m vtg. rétegének előírt tömörsége 	Trg≥85%, 	E2≥25MN/m2.

Tervezett járdaburkolat:

3 cm AC4 hengerelt aszfalt kopóréteg

3 cm AC11 kötő hengerelt aszfalt kötőréteg

15 cm C12/15-32-F1 (földnedves) járda betonalap

20 cm fagyálló homokos kavics fagyvédő réteg 		Trg≥ 97%	E2≥60MN/m2

15 cm homokos kavics teherbírás javító réteg 		Trg≥ 95%	E2≥40 MN/m2

1 réteg nem szőtt geotextília, 200 g/m2 területi sűrűségű, GRK3 kategóriájú

A tükör felső 0,50m vtg. rétegének előírt tömörsége 	Trg≥85%, 	E2≥25MN/m2.

Halász utcában az 1.sz. épület tetővíz levezető csatornájához a járdában elhelyezett rácsos folyóka építése.

# Építési tevékenység jellege:

út és járdaburkolat felújítás, vízelvezető csatorna építése

# Építési munkahely megjelölése:

1011 Budapest, Halász utca (14416 hrsz.)

# Az építmény, az építési tevékenység meghatározó mennyisége:

- 109 fm szegély bontása

- 590 m2 nagykockakő burkolat bontása betonágyazattal

- 390 m2 aszfalt betonok és öntött aszfalt betonok bontása

- 590 m2 aszfaltburkolatú útpálya építése

- 86,82 fm kiemelt szegély építése

- 19,07 fm süllyesztett szegély építése

- Útpálya két oldalán, összesen 392 m2 aszfalt burkolatú járda építése

- Halász utca 2. sz. alatti 4 db pince lejárók átépítése

- 4,10 m hosszú, járdában elhelyezett rácsos folyóka építése

- meglévő gyalogos átkelőhelyeknél összesen 13,08 m2 taktilis burkolati jel építése

Organizáció

A kivitelezéshez használható felvonulási terület, anyag- és géptárolás helye a forgalomtechnikai terveken jelölve van. felvonulási épületek telepítésére, anyag- és géptárolásra kizárólag ez a terület használható.

Elektromos áram és vízvételi lehetőségről a nyertes pályázóval egyeztet az önkormányzat. A környezetben sok a lakóház, aggregátor használata a zaj miatt nem ajánlott.

Az organizációs terveknek tartalmazniuk kell az alábbiakat:

- a kivitelezés során használni kívánt gépek, munkagépek felsorolása, azok zajkibocsátási és rezgési értékével együtt

- nyilatkozat a keletkező veszélyes hulladék kezelésének módjáról

- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a kivitelezés során szennyező anyag (gépolaj stb) nem kerül a közüzemi csatornarendszerbe

- a kivitelezéssel érintett területen található aknafedlapokról tételes fotódokumentáció, azok, ill. minden egyéb érintett közmű kivitelezés közbeni állag megmegóvására tett javaslat

- kivitelezési műszaki vonalas ütemterv, az esetleges mérföldkövek, részhatáridők pontos megjelölésével. Az ütemtervben kérjük figyelembe venni, hogy a Ponty utca Fő utca felőli végén a BDK szeptember hónapban hálózatfejlesztési munkákat kíván végezni.

A 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet alapján – a tájékoztatás érdekében –  az építési munkaterületen a közterületről jól látható helyen projekt táblát kell kihelyezni. Azon fel kell tüntetni az építtető nevét, megnevezését, az építőipari kivitelezési tevékenység tárgyát, kezdési és várható befejezési időpontját, a fővállalkozó kivitelező megnevezését és nyilvántartási számát, az építészeti-műszaki tervező nevét, névjegyzéki jelölését, valamint a tervezői művezető nevét, névjegyzéki jelölését.